## Slide 1
Rīga, 2015
Paulis Tretjakovs
pt29@inbox.lv
Ugunsdrošība
bērnu nometnēs

## Slide 2: Normatīvie akti, kas reglamentē ugunsdrošības prasības
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.
Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”.
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (MK not Nr.981).

## Slide 3: MK noteikumu Nr.981 prasības, kas saistītas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
8. Pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājs: 8.5. saņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām;
Reģistrējot nometni VISC mājas lapā www.nometnes.gov.lv ir iespēja iesniegt VUGD iesniegumu saskaņojuma saņemšanai, un saņemt atzinuma kopiju elektroniski uz nometnes vadītāja norādīto e-pasta adresi.

## Slide 4: Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām
Iesniegumu iespējams nosūtīt no www.nometnes.gov.lv
vai iesniegumā VUGD
kontakinformācija- www.vugd.gov.lv norādot:
1. Iesniedzēja rekvizīti, kontaktinformācija.
2. Nometnes adrese.
3. Ēkas, ēkas daļas vai telpas, kurus izmantos bērnu nometne. (piem. Saldus pamatskola. 1.Korpusa, 1.stāva 2.;3.;4. telpas un 1. korpusa 2.stāvs.).

## Slide 5: Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām
4. Ēkas, telpu īpašnieks (valdītājs):
4.1.juridiska persona, reģistrācijas numurs;
4.2.fiziska persona (adrese),
5. Nometnes darbības laiks (01.01.13 – 01.02.13);
6. Dienas vai diennakts nometne.
7. Dalībnieku skaits, kuri vienlaicīgi uzturēsies nometnē.

## Slide 6
Šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minētais atzinumus nav nepieciešams:
9.1. nometnei ārpus telpām;
9.2. nometnei telpās un ārpus telpām par nometnes darbību ārpus telpām;
9.3. ja attiecīgais atzinums par nometnes norises vietu jau ir un tam nav beidzies termiņš;
9.4. ja mainās nometnes veids no diennakts nometnes uz dienas nometni.

## Slide 7
10. Nometnes darbības laikā organizētājs nodrošina: 10.7. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības un citu prasību ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
12. Nometnes vadītājs:12.2. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina darbiniekus ar darba kārtības noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā (2.pielikums);
12.3. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina dalībniekus ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā, un ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu;

## Slide 8
17. Organizētājs mēnesi pirms nometnes darbības uzsākšanas iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nometnes organizēšanu (tagad to var izdarīt elektroniski);
18. Organizētājs šo noteikumu 17.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (izņemot, ja dokumentus iesniedz elektroniski):
18.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām (izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus);
19. Noteikumu izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē tiesīb­aizsardzības iestādes un šādas uzraudzības institūcijas:
19.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

## Slide 9: Nosacījumi Atzinuma saņemšanai

## Slide 10: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 9.pants. Atbildība par ugunsdrošību objektā
(1) Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.

## Slide 11
(2) Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.
Īpašnieks (izīrētājs) atbild par: būvju konstrukciju, ugunsdzēsības ūdensapgādes, ugunsaizsardzības iekārtu, elektroietaišu, apkures iekārtu atbilstību normatīvos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

## Slide 12: Nosacījumi, kurus nodrošina bērnu nometnes vadītājs, nometnei uzsākot darbību (jebkurai nometnei un neatkarīgi no cilvēku skaita)
Publisko ēku telpās, kurās nakšņo cilvēki izvieto stāva evakuācijas plānu, kurā iezīmēta atbilstoša telpa, evakuācijas ceļi, kā arī ugunsdzēsības līdzekļu, ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vieta un informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā (Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- UN) 56.p.).
Izstrādā ugunsdrošības instrukciju un organizē darbinieku instruktāžu (UN 6.2.p. un 6.3.p.).

## Slide 13: Nosacījumi, kurus nodrošina bērnu nometnes vadītājs, nometnei uzsākot darbību
vienlaikus var uzturēsies no 10 līdz 50 cilvēki:
- par ugunsdrošību atbildīgajam darbiniekam, personai, kura izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā un ugunsdrošības instrukciju, kā arī persona, kura veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši VUGD 20 stundu mācību programmai (UN 8.p. 8.1.ap.p.).

## Slide 14: Nosacījumi, kurus nodrošina bērnu nometnes vadītājs, nometnei uzsākot darbību
vienlaikus uzturēsies vairāk par 50 cilvēkiem:
- par ugunsdrošību atbildīgajam darbiniekam, personai, kura izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī persona, kura veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām). (UN 8.p. 8.2.ap.p.);
- izstrādā cilvēku evakuācijas plānu atbilstoši standarta LVS 446:204/A1:2006 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” (turpmāk LVS 446) prasībām (UN 36.p.);

## Slide 15: Nosacījumi, kurus nodrošina bērnu nometnes vadītājs, nometnei uzsākot darbību
    izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam (virs 50 cilvēku UN 6.8.ap.p.).
    ja ēkas īpašnieks nenodrošina nometni ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši UN 169.p. prasībām tas jānodrošina nometnes vadītājam;
    ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā (UN 177.p.);

## Slide 16: Nosacījumi, kurus nodrošina bērnu nometnes vadītājs, nometnei uzsākot darbību (jebkurai nometnei un neatkarīgi no cilvēku skaita)
    atzīme par instruktāžu jāveic MK noteikumu Nr.981 Nometnes žurnālā (2.pielikums) vai Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (UN 6.3.ap.p.) Ugunsdrošības instruktāžu var reģistrēt darba aizsardzības instruktāžas žurnālā;
    prasības ugunsdrošības instrukcijai noteiktas UN 10.p.;
    prasības rīcības plānam noteiktas UN 15.p.;
    pievērst uzmanību līdzatvestām elektroietaisēm, to izmantošanas kārtībai.

## Slide 17: Ugunskuri
Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
34.1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
34.2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
Mežā aizliegts:
35.3. dedzināt ciršanas atliekas vai kurināt ugunskuru:
35.3.1. tuvāk par diviem metriem no augošiem kokiem;
35.3.2. vietās, kur augsnes kūdras slānis ir biezāks par 0,5 metriem, izņemot gadījumus, ja dedzināšana notiek pēc lietus perioda vai ziemā;

## Slide 18
Prasību un ieteikumu apkopojums
Ugunsdrošības instrukcija
(20st.-10-50 cilvēku vai vairāk par 50 -160st.)
Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam (50 >)
Instruktāža + ieraksts Nometnes žurnālā
Telpās, kurās nakšņo cilvēki- evakuācijas plānu
Katrā stāvā cilvēku evakuācijas plānu (50 >)
Ugunsdzēsības aparāti (žurnāls)
Nelietot atklātu uguni
Ierobežot personīgās elektroierīces
Aizliegts cilvēku evakuācijai paredzētās ārējās durvis aprīkot ar aizdariem un aizbīdņiem, ko nav iespējams atvērt no iekšpuses;

## Slide 19: Ugunsdrošības pārbaude paredzamās nometnes vietā un piemērojamā administratīvā prakse

## Slide 20: Paredzamās nometnes vietas ugunsdrošības pārbaude
VUGD teritoriālā struktūrvienības Valsts ugunsdrošības uzraudzības amatpersona veic paredzamās nometnes vietas ugunsdrošības pārbaudi.
Pēc pārbaudes tiek izsniegts pozitīvs Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja nometnes vietā nav konstatēti būtiski ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi.
Pēc pārbaudes tiek izsniegts negatīvs Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām, ja nometnes vietā ir konstatēti būtiski ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi, un par tiem tiek sastādīts Pārbaudes akts.

## Slide 21: Latvijas APK
179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana
1.daļa Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –
- uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro,
juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
2.daļa Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā –
- uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, juridiskajām personām – no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

## Slide 22
3.daļa Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz septiņsimt euro, juridiskajām personām – no divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.
4.daļa Par kūlas dedzināšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

## Slide 23: Ugunsdzēsības aparātu izvēle un izvietojums

## Slide 24: Ugunsdzēsības aparātu izvietojums
Ja telpās atrodas elektroiekārtas zem sprieguma, tad telpās vismaz 50% esošo ugunsdzēsības aparātu jābūt piemērotiem elektroiekārtu dzēšanai. (1000V).
Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietām publiskās ēkās nedrīkst pārsniegt 20 metrus.
Publiskās ēkās, kurās stāva platība pārsniedz 50 m2, katrā stāvā izvieto ne mazāk par diviem ugunsdzēsības aparātiem.
Ja telpu platība ir mazāka par 50 m2, ugunsdzēsības aparātu skaitu aprēķina proporcionāli platībai, aparātu skaitu noapaļojot uz augšu.

## Slide 25: Ugunsdzēsības aparātu izvietojums
Ja atsevišķas telpas platība ir mazāka par 50 m2 (izņemot noliktavu, tehniskas nozīmes telpas), ugunsdzēsības aparātus var uzstādīt koplietošanas telpās (gaiteņos, vestibilos) un hallēs. Aparātu skaitu nosaka, aprēķinot visu telpu kopējo platību.
Ugunsdzēsības aparātus novieto ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz ugunsdzēsības aparāta rokturim viegli pieejamās vietās un apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.
Nepārtrauktas darbības laiks (pulvera aparātiem):
± 1kg-6s; 2kg-8s; 4kg-10s; 6kg-12s.

## Slide 26: CIVILĀ AIZSARDZĪBA
civilā aizsardzība — organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru īsteno, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai pastāvot katastrofas draudiem, kā arī atbalstītu valsts aizsardzības sistēmas vajadzības, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš;
katastrofa — negadījums, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, izraisa cilvēku upurus, nodara materiālos zaudējumus vai kaitējumu videi un pārsniedz skartās sabiedrības spēju novērst sekas ar attiecīgajā teritorijā esošo, reaģēšanā iesaistīto operatīvo dienestu resursiem

## Slide 27: Katastrofas
dabas katastrofas (vētras, plūdi, lietusgāzes utt.)
cilvēku izraisītās katastrofas:
tehnogēnās katastrofas (ražošanas avārijas ar ķīmisko, radioaktīvo un bioloģiski aktīvo vielu noplūdi, transporta avārijas, dambju pārrāvumi, komunālo un enerģētisko tīklu pārrāvumi, ēku un būvju sabrukšana),
sabiedriskās nekārtības un terora akti;
epidēmijas, epizootijas, epifitotijas.

## Slide 28: Civilās aizsardzības plāns
Valsts civilās aizsardzības plāns
Pašvaldības civilās aizsardzības plāns
Komersanta objekta civilās aizsardzības plāns
Iestādes civilās aizsardzības plāns

## Slide 29
112 ir vienots ārkārtējo izsaukumu tālrunis Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.
Tāpat var izmantot arī dienestu tiešos telefona savienojumus:
- ugunsdzēsēji 112;
- policija 110;
- ātrā palīdzība 113;
- gāzes avārijas dienests 114.
CIVILĀ AIZSARDZĪBA
112

## Slide 30
IEDZĪVOTĀJU APZIŅOŠANA
Lai brīdinātu iedzīvotājus katastrofu un to draudu gadījumos, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas. Ieslēdz radio vai televizoru.
APDRAUDĒTO CILVĒKU EVAKUĀCIJA
Informācija par evakuēšanās tiks sniegta pa radio un televīziju, vai ar policijas, ugunsdzēsēju automašīnu skaļruņu palīdzību.

## Slide 31
GATAVĪBA NESTANDARTA SITUĀCIJĀM
Iepriekš sagatavojieties iespējamām ārkārtas, nestandarta situācijām. Ieteicams turēt pieejamus:
- uzlādētu telefonu;
- sērkociņus, sveces, kabatas lukturus, petrolejas lampu;
- radio ar rezerves baterijām;
- gāzes (spirta) plītiņu;
- medicīnisko aptieciņu un nepieciešamās zāles;
- pārtikas rezerves, kuras uzglabājamas ārpus ledusskapja un dzeramo ūdeni;
- skaidru naudu.
Personas dokumentus uzglabājiet visiem ģimenes locekļiem zināmā un pieejamā vietā.

## Slide 32
BĪSTAMU ĶĪMISKO VIELU NOPLŪDES GADĪJUMOS
RĪCĪBA ATRODOTIES TELPĀS aizveriet un noblīvējiet (ar ūdenī samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas.
RĪCĪBA ATRODOTIES ĀRPUS TELPĀM meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam

## Slide 33: VĒTRA
Neatstājiet telpas bez īpašas nepieciešamības.
Atrodoties ārpus telpām, nestāviet paši un nenovietojiet transporta līdzekļus zem kokiem, vieglām konstrukcijām, elektrolīnijām u.c

## Slide 34
RĪCĪBA PLŪDU GADĪJUMĀ
Jau savlaicīgi jāsagatavo līdzņemšanai dokumenti, nepieciešamie medikamenti, nauda, apģērbi un apavi, pārtikas rezerve

## Slide 35: Rīcība ugunsgrēka gadījumā
Ugunsgrēka 4 bīstamie faktori
Dūmi un gāzes
Karstums
Orientācijas zudums telpā
Laiks

## Slide 36: informācija par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā www.vugd.gov.lv sadaļās: Aktualitātes Publikācijas Drošības padomi http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/publikacijas/izdotas_gramatas_un_brosuras